## Bauleistungen - Kurzbeschreibung

| Baustelleneinrichtung | Alles was zum Bau Ihres Hauses erforderlich ist wird von uns bereitgestellt. |
| --- | --- |
| Erdarbeiten | Die Preisermittlung basiert auf einem ebenen Grundstück, nicht unter Straßenniveau liegend. Im Pauschalpreis sind die Erdarbeiten für die Bodenklasse 2 bis 5 gemäß VOB/C, DIN18 300 enthalten. |
| Entwässerung | Die Entwässerungsleitungen werden im Bereich der Baugrube auf dem kürzesten Weg bis 1,00 m Entfernung von der Gebäudekante aus Kunststoffrohren im Mischsystem verlegt. |
| Fundament und Kelleraußenwände stahlarmiert mit wasserundurchlässigen Beton | Als Fundament wird eine Bodenplatte aus wasserundurchlässigen armierten Stahlbeton, mindestens 25 cm dick, ausgeführt. Unter der Bodenplatte wird eine Sauberkeitsschicht aus liegender Gleitschicht aus 2 Lagen PE-Folie ausgeführt. Die Kellerwände außen werden in einer Dicke von ca. 24 cm vor Ort geschalt und mit wasserundurchlässigen armierten Stahlbeton betoniert (kein Sichtbeton). |
| Innenwände | Die Innenwände werden mit Ziegel gemauert. Die Wanddicke richtet sich nach den statischen Erfordernissen. |
| Geschossdecken | Die Decken sind massiv aus Stahlbeton in der nach statischer Berechnung erforderlichen Dicke mit Bewehrung. Verwendet werden hier vorgefertigte Elementplatten, oder geschalte Decke, mit unterseitig glatter, strapazierfähiger Betonfläche. |
| Schornsteinanlage | An einen hochwertigen, feuchteunempfindlichen, einzügigen Schornstein aus Formsteinen oder einem geschosshohen Element (Fabrikat/Hersteller Erlus oder gleichwertig) erfolgt der Anschluss des raumluftunabhängigen Heizkessels. Verwendet wird ein güteüberwachtes deutsches Marken-Fabrikat. Alle Klein- und Zubehörteile sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Die Leistungsstärke der Heizanlage ist maßgebend für den Querschnitt. |
| Außenwände der Wohngeschosse | Die Außenwände der Wohngeschosse und die Giebelwände sowie das Kniestockmauerwerk werden aus Ziegel, Dicke 36,5 cm, nach EnEV erstellt. Die Höhe des Kniestockes wird gemessen an der Mauerwerksaußenkante von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Dachsparren. Alternativ können auch andere Baustoffe wie z. B. Kalksandstein verwendet werden. Wir beraten Sie gerne hierzu. |
| Dachkonstruktion | Der Dachstuhl wird nach statischer Berechnung unter Berücksichtigung der jeweiligen Schnee- und Windlast als zimmermannsmäßige Konstruktion erstellt. Verwendet wird Nadelholz der Sortierklasse S10. |
| Dachgauben | Ausgeführt werden Satteldach-, Schleppdachgauben oder Tonnendächer gemäß Planskizze. Natürlich sind auch andere Gaubenformen wie Trapez- oder Dreiecksgauben möglich. Die Außenwände können alternativ auch mit Holzschalung oder Außenputz ausgeführt werden. |
| Dacheindeckung | Eines der wichtigsten Details Ihres Hauses ist das Dach. Wir verwenden hier ausschließlich hochwertige Materialien der Fa. Braas oder gleichwertig mit 30-jähriger Werksgarantie. |
| Dachrinnen und Fallrohre | Die Ausführung erfolgt mit vorgehängten, halbrunden Dachrinnen und Fallrohre in erforderlichem Durchmesser. Enthalten sind alle Nebenarbeiten und Kleinteile aus Titanzink. Die Fallrohre laufen bis zum Sockel, ab Ende Fallrohr wird ein Standrohr eingebaut. |
| Fenster | Eingebaut werden stahlverstärkte, technisch gleichwertige 5- bzw. 6-Kammer-Kunststofffenster, Fabrikat/Hersteller z. B. Wirus oder gleichwertig in Weiß. Verschiedene Profile stehen zur Auswahl. Die Verglasung (Ug-Wert 0,9 W/m²K) erfolgt mit Drei-Scheiben-Isolierglas. Einbau in Abweichung zur DIN in herkömmlicher Einbauweise. |
| Hauseingangstür | Im Pauschalpreis enthalten ist eine Haustüre mit Türgriff inkl. Montage und eine Bautüre. Gesamtwert 2.450,00 € inkl. MwSt. |
| Elektroinstallation | Die Elektroinstallation erfolgt ab Hausanschluss innerhalb des Hauses. Die Installation erfolgt nach den Vorschriften des VDE bzw. des zuständigen Stromversorgungsunternehmens. |
| Rohinstallation | Die Abflussrohre mit den erforderlichen Querschnitten werden in Hart-PVC auf Putz oder auf Rohwand verlegt und einschließlich der erforderlichen Belüftung ausgeführt. Die Wasserleitungen werden aus DIN-geprüften PPR-Kunststoffrohren ab Wasseruhr zu den jeweiligen Objekten verlegt. Zur Energieeinsparung werden alle Armaturen mit einer sogenannten „Wasserkostenbremse“ ausgestattet. |
| Heizungsanlage | Um den steigenden Anforderungen der EnEV gerecht zu werden und den Energiekosten entgegen zu treten, erhalten Sie ein hochwertig innovatives Gasbrennwertgerät von Vaillant, z. B. Typ eco Tecplus oder gleichwertig, mit einem Normnutzungsgrad von bis zu 109%. Alle von uns eingebauten Heizkessel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet. Warmwasserbereitung erfolgt mittels Sonnenkollektoranlage. |
| Geschosstreppen | Ihr Haus erhält vom Kellergeschoss zum Erdgeschoss und vom Erd- ins Obergeschoss bzw. Dachgeschoss eine Treppe mit 40 mm starken massiven Holztrittstufen in Buche keilgezinkt, Kernholzbuche oder Bucheparkett naturbunt, die mit widerstandsfähigem Zweikomponentenlack versiegelt sind, als freitragende Massivholztreppe VIVA mit wandseitig schalldämmender Lagerung und tragendem Geländer. Oder eine betonierte Treppe mit Fliesen- / oder Holzbelag. |
| Fliesenarbeiten | Sie wählen Ihre Wunschfliese in einer umfangreichen Musterausstellung unseres Fliesenlegermeisters aus. Der Fliesenpreis beträgt 26,00 €/m² inkl. MwSt. |
| Bodenbelag | Im Wohn- und Esszimmer wird ein Laminatbodenbelag mit einem Materialpreis von 18,00 €/m² inkl. MwSt. verlegt. |
| Innentüren | Alle Türöffnungen im Kellergeschoss, Erdgeschoss, Ober- bzw. Dachgeschoss erhalten hochwertige Holzinnentüren mit Umfassungszargen nach DIN 18 101 (Fabrikat Sand, Moralt, oder gleichwertig). |
| Balkon | Gemäß Planskizze enthaltene Balkone erstellen wir massiv als auskragende Stahlbetonplatte nach statischer Erfordernis. Selbstverständlich ist auch die Ausführung von aufgeständerten oder abgehängten Balkonen, z. B. Holzbauweise, möglich. |